ANKERN

Der beste Ankergrund ist Sandboden. Diese Tatsache sollte man

ausnutzen. Ein Blick in die Seekarte (wenn sie nicht gerade ein

Übersegler ist) gibt Auskunft über den Ankergrund. Ein Handlot, mit

Lotspeise gefüllt (Fett am unteren Ende des Bleigewichts), kann sogar

original über die Bodenbeschaffenheit berichten!

􀂋 Je sanfter nach Werfen des Ankers die Ankerleine die Rückwärtsfahrt

bremst, desto sicherer gräbt sich der Anker ein.

􀂋 Je länger und dehnungsfreudiger die Ankerleine geartet ist,

gleichgültig, ob mit oder ohne Kettenvorläufer, desto sicherer greift

der Anker. Das wird besonders bei Hartwetter relevant.

􀂋 Slippt der Anker auf Schlick- oder Krautgrund, muß er für den

nächsten Versuch wieder aufgeholt und von Gras und Lehm befreit

werden.

􀂋 Hält der Anker auf Sandgrund nicht sofort, dann hilft

Einschwemmen: Man setzt den Anker zunächst nur dem Zug des

Bootes im Wind aus und dampft ihn mit der Maschine erst nach

zirka einer halben Stunde oder mehr ein.

􀂋 Ankerleinen schamfilen oft im Bugbereich: Entweder bekleidet man

sie mit einem strapazierfähigen Schamfilschutz, oder man bringt ein

Kettenzwischenstück an. Um schlafstörende Geräusche der Kette

zu verhindern, steckt man einen Entlastungs-Taustropp zwischen

einem Kettenglied und einer Festmacherklampe in der Nähe.

􀂋 Hat sich der Anker wegen zu geringer Last nur teilweise eingegraben,

gibt man "Voll zurück". Der Anker gräbt sich dann tiefer ein.

Bricht er dabei jedoch aus, dann ist er zu klein bemessen; weitere,

sanftere Manöver werden erforderlich.

􀂋 In Häfen oder engen Ankerbuchten sollte man am unteren Teil des

Ankers eine Warpleine befestigen. Der Anker läßt sich damit selbst

dann noch sicher aufholen, wenn er über fremdem Ankergeschirr

liegt.

􀂋 Darüber hinaus sollte die Yacht, entsprechend der Wassertiefe, weit

genug nach Luv gefahren werden. Die gesteckte Leine hält sie so

auf dem beabsichtigten Anker-Liegeplatz.

􀂋 Beim Ankern auf unterschiedlichem Ankergrund sollte man immer

die hellen Stellen suchen. Das ist in der Regel Sandgrund, in dem

die meisten Anker am besten halten.

Wassertiefe (Faustregel):

􀂋 Bei großem Winddruck und wenig Seegang wählt man eine

möglichst geringe Wassertiefe, ca. 2 m Wasser unterm Kiel.

􀂋 Bei Wellen von mehr als einem halben Meter, nicht unter 5 m und

bei 1 m hohen Wellen nicht unter 10 m Wassertiefe ankern.

Man unterscheidet üblicherweise zwei Ankertypen und zwar nach ihrer

unterschiedlicher Wirkungsweise: Patent- oder Yachtanker, die durch ihre

Formgebung und Größe der Flunken die Haltekraft beziehen. Hierzu

zählen Pflugscharanker wie CQR, oder Varianten wie Delta- und

Bügelanker und Plattenanker wie Baas oder Fortress. Die zweite Gruppe

bilden die traditionellen "Gewichtanker", die hauptsächlich durch ihr

hohes Gewicht halten. Von ihnen ist nur noch der Stockanker in seinen

verschiedenen Ausführungen auf Yachten im Einsatz.

Dieses unhandliche "Erbe" ist auch heute noch auf vielen, für Blauwasser

ausgerüsteten Schiffe zu finden, und dies nicht ohne Grund, denn für den

Stockanker spricht immer noch eine wesentliche Eigenschaft: Seine

schmalen, spitzen Flunken können auch auf schlechtem Grund (Steine,

Gras oder Korallen) fassen, wo die breiten Schaufeln von Pflugscharund

Plattenankern nur mit Mühe (wenn überhaupt) festkommen können.

Sonst hat der Stockanker nur Nachteile: Er bringt lediglich eine Flunke in

den Grund und muß deshalb mit viel Gewicht seine geringe Haltefläche

wettmachen. Durch den langen Schaft, Stock und die ausladenden

Flunken ist der Anker unhandlich und schlecht zu stauen. Außerdem läßt

er sich nicht klar zum Fallen einer Bugrolle haltern. Besonders nachteilig

ist jedoch, daß sich während des Schwojens Kette oder Trosse um die

aus den Grund ragende Flunke vertörnen und den Anker ausbrechen

können.

Patent- oder Yachtanker dagegen bringen die gesamte Fläche ihrer

breiten Flunken in den Grund und damit ein Vielfaches von der des

Stockankers. Dabei erreichen solche Anker eine enorm hohe Haltekraft,

wenn sie gefaßt haben und das kann auf ungünstigem Boden manchmal

recht lang dauern.

Pflugschar- und Plattenanker halten nach Varianten vergleichbar gut.

Damit sich diese relativ leichten Ankertypen schnell eingraben können, ist

es jedoch entscheidend wichtig, daß beim Einfahren die Zugrichtung auf

den Schaft stets parallel zum Grund ist. Dies gilt insbesondere für

Leichtanker wie den "Fortress"-Plattenanker aus Aluminium.

Der Pflugschar braucht meist etwas länger, bevor er festkommt. Für

diesen Ankertyp ist ein Minimum an Gewicht (unter 8 kg zeigt er kaum

Wirkung) notwendig, damit der anfangs auf der Seite liegende Pflug

genügend Grund aufschieben und durch den so erzeugten Widerstand

seine Spitze in den Boden hineindrehen kann. Auf hartem Grund ist das

oft nicht möglich. Aber der Pflug kommt dann meist schnell in einer

Vertiefung oder Unebenheit fest - vorausgesetzt Kette oder Vorläufer sind

schwer genug, um den Schaft in horizontaler Zugrichtung zu halten.

Verglichen mit einem Plattenanker sollte er deshalb zur Sicherheit eine

Gewichtsklasse schwerer gewählt werden.

Kommt in Tidengewässern das Schiff am Ankerplatz stark ins Schwojen,

muß man mit dem Pflugscharanker auf der Hut sein: Dieser Ankertyp

neigt leichter als der Plattenanker dazu aus dem Grund gedreht zu

werden und rutscht dann eventuell eine längere Strecke, bis er wieder

Halt findet. Deshalb ist das Einfahren eines Pflugscharankers mit Hilfe

des Motors besonders wichtig.

Plattenanker dagegen graben sich meist schneller ein. Auch bei ihnen

muß man zum Einfahren viel Kette stecken, damit der Schaft horizontal

über den Grund gezogen wird.

Halt der Anker während des Einfahrens nicht, was häufig auf hartem

Grund mit Seegras vorkommt, wiederhole man das Manöver an einer

anderen Stelle - oder verlasse den Ankerplatz, um kein Risiko

einzugehen.

Auf eng besetzten Buchten kennzeichnet man mit einer Ankerboje den

Liegeplatz des Grundgeschirrs. Dadurch wird verhindert, daß einlaufende

Yachten ihren Anker über die eigene Kette oder Trosse fallen lassen.

Außerdem kann durch den Abstand der Boje zum Boot der ungefähre

Schwojkreis eingeschätzt werden (Vorsicht Nachbarn!).

Die Boje wird mit einer Trippleine am Kreuz des Ankers, also in der Mitte

zwischen den Flunken angeschlagen. Am besten eignen sich 12 bis l4

mm starke Leinen aus schwimmfähigem Material. Dünner sollte man sie

nicht wählen, damit sie handlich bleiben: Falls sich der Anker einmal nicht

ausbrechen läßt, kann man ihn über die Trippleine, also rückwärts aus

dem Grund holen.

Kette oder Trosse?

Am besten beides. Wenn möglich sollte für den Hauptanker eine Kette

mit einer Länge von mindestens 40 m und für den Zweitanker zumindest

ein Kettenvorlauf von zehn Metern an einer 50 m langen Trosse gefahren

werden.

Empfohlene Kettenstärken: 8 mm für Boote bis zu einer

Wasserlinienlänge von 9 Metern und 10 mm für Yachten bis zu 16

Metern.

Da sich während des Schwojens die Kette verdrehen kann, sollte sie mit

einem stark demissionierten Ankerwirbel ausgerüstet sein. Eine

vertörnte Kette verliert über die Hälfte ihrer Bruchlast und läßt sich nicht

mehr über die Winsch holen.

Im Kettenkasten sollte das Ende der Kette leicht zugänglich und nur mit

einem kräftigen Bändsel befestigt sein. Dies aus zwei Gründen: Geht das

Schiff in einem plötzlich aufkommenden Sturm so auf Drift, daß eine

Strandung droht, genügt ein Schnitt, um sich von der Kette zu befreien.

Vorher wird sie an einem langen Tampen mit einer Boje (Fender)

gesichert, damit man sie später wieder auffischen kann. Es sei denn der

Liegeplatz des Ankers war durch eine Boje gekennzeichnet.

Der zweite Grund: Steht starker Schwell in die Ankerbucht, können

selbst 40 Meter schwere Ketten zu kurz werden. Der Bug ruckt ein und

kann den Anker ausbrechen. Dann sollte sich die Kette mit einer langen,

möglichst elastischen Trosse (aus Nylon oder Polyester mit

Squaregeflecht) schnell und ohne Aufwand entsprechend verlängern

lassen.

Am Besten: lange Kette!

Am ruhigsten und sichersten liegt man an langer Kette. Durch ihr hohes

Gewicht bildet sie eine Bucht, an der das Schiff auch im Seegang weich

federt und vor allem: Der Zug auf den Schaft des Ankers bleibt horizontal

zum Grund. Leider aber auf den meisten modernen Serienyachten selten

ein genügend großer und genügend weit vom Vorsteven entfernter

Ankerkasten vorhanden.

Eine 50 m lange und 10 mm starke Kette zum Beispiel wiegt fast 120 kg -

zuviel Ballast für den geringen Auftrieb des Bugs einer modernen leicht

gebauten Fahrtenyacht. Das Boot würde auf den Kopf getrimmt werden

und nicht mehr laufen.

Auf solchen Yachten sind die sehr handlichen Bleileinen ein guter

Kompromiß: Sie haben in den ersten zehn Metern statt Polyester Blei im

Kern. Im Schwell reicht das Gewicht jedoch meist nicht aus und man

sollte für diesen Fall auch einen Kettenvorläufer und/oder ein

Ankergewicht bereit halten. Die Vorteile der Bleileinen sind ihre

Handlichkeit, daß sie sich leicht verstauen lassen und auch als langer

Festmacher (zum Beispiel beim Sichern eines Päckchens) gute Dienste

leisten.

Aufpassen muß man jedoch, daß die Leine oder Trosse nicht an den

Kanten von Lippen oder Klampen schamfilen kann. Der beste Schutz

dagegen ist ein harter, mit ringförmiger Armierung versehener

Kunststoffschlauch, wie er beispielsweise für Toiletten oder Lenz-pumpen

verwendet wird. Damit das Schlauchstück nicht wegrutscht, wird es mit

Bändseln, die durch entsprechende Bohrungen gezogen werden, an der

Reling oder am Bugkorb befestigt.

Um auf der sicheren Seite zu sein, sollte man möglichst das Fünffache

der Wassertiefe an Trosse oder Kette stecken. Nimmt der Wind zu und

die Kette zeigt in einem immer stumpferen Winkel zur Wasseroberfläche,

wird die gesamte Länge ausgefiert (Trosse zum Verlängern und

Ankergewicht bereithalten).

Damit die Kette nicht am Wasserstag des Klüverbaumes oder am

Bugbeschlag schamfilt (unter Deck macht das einen Höllenlärm), schlägt

man auf der Kette mit Hilfe eines Kettenhakens in Höhe der Wasserlinie

eine dünne, elastische Leine aus Nylon an und holt sie außen an der

breitesten Stelle des Rumpfes entlang, damit die Kette soweit wie

möglich seitlich vom Wasserstag gezogen werden kann. Die Leine wird

dann achtern auf einer Klampe belegt: Je länger die Leine, desto größer

Ihre Federwirkung Sie hält die Kette vom Stag frei und dämpft im Schwell

das Einrucken des Rumpfes.

Das richtige Gewicht

Ab einem Ankergewicht von fünfzehn Kilogramm sollte man sich die

Arbeit des Hievens mit einer Winsch erleichtern. Zumal sie auch sehr

hilf-reich sein kann, wenn einmal viel Kraft gebraucht wird, um

beispielsweise das Schiff vom "Schiet" zu ziehen. Auf Yachten unter 14

m Länge reicht eine einfache, mechanische Winsch meist vollkommen

aus. Richtig dimensioniert sind mechanische Winschen enorm

leistungsstark, brauchen kaum Wartung und sind sehr zuverlässig Zumal

besondere Kraft zum Ausbrechen des Ankers nicht notwendig ist: Dies

macht das kurzstag geholte Schiff, also wenn die Kette stramm und

genau nach unten zeigt, von allein. Die Winsch wird erst dann gefordert,

wenn das Eisen aus dem Grund gebrochen ist und über die Bugrolle in

die Halterung gehievt werden muß.

Zum Ankergeschirr gehört auch ein zweckmäßiges Beiboot - und zwar

möglichst mit einem Außenborder: Dieser Antrieb ist kein Luxus, sondern

hat für Langfahrtensegler den gleichen hohen Stellenwert wie die

Ankerwinsch.

Ein zweckmäßiges Beiboot muß viele Aufgaben erfüllen:

- als Tender um die Crew sicher an Land und wenn nötig, auch durch

Wellengang an den Strand zu bringen.

- zum ausfahren des Zweitankers, auch gegen harten Wind und

Seegang

- als Arbeitsplattform, um Reparaturen am Rumpf bequem durchführen

zu können

- und, es sollte sich an Bord problemlos stauen lassen.

Hierfür ist zweifellos ein Schlauchboot am besten geeignet: Es ist leicht,

liegt sehr stabil und ruhig im Wasser und hat eine hohe Tragfähigkeit.

Nachteilig gegenüber festen Beibooten bleibt allerdings die Empfindlichkeit

der dünnen Haut gegen Beschädigung durch Korallen oder

andere scharfkantige Oberflächen. Schlauchboote lassen sich auch nur

schwer gegen Wind und kabbeligem Seegang anrudern - vor allem dann,

wenn noch Passagiere an Bord sind und die Bewegungsfreiheit

einschränken.

Deshalb ist ein leichter Außenborder unverzichtbar. Mit seiner Hilfe kann

das Boot voll beladen mit Passagieren und Gepäck gefahren werden und

noch wichtiger: Er macht den Segler in der Wahl des Ankerplatzes

unabhängig. Denn mit Motor lassen sich mühelos und schnell auch

größere Distanzen gegen Strom und Wind bewältigen. Deshalb kann der

Ankerplatz in sicherer Entfernung vom Ufer und weiter ab von den

anderen Ankerliegern gewählt werden.